| Pos. | Stückzahl | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | Lieferung Böcke Querungsbordstein Typ III Schrägbord / Rollbordstein 20/18/15/100 cm Ausführung: Granoment( -grau Herstellung: Böcke Granoment(grau Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: Weiß mit Weißauflage Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Schrägbord 20/18/15/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 20/18 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment( grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | Lieferung Böcke Querungsbordstein Typ III Mittelstein / Tastbordstein 24/15/100 cm Ausführung: Weiß mit Weißzement und Weißauflage Herstellung: Vorsatz mit Weißzement und Weißauflage Ansichtsflächen glatt mit Ausrundungsradius von R= 1 cm an der Vorderkannte Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: - Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Mittelstein 24/15/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 24 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Weiß mit Weißauflage Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | Lieferung Böcke Querungsbordstein Typ III Anschlussstein 24/20/15/100 cm Ausführung: Granoment( -grau Herstellung: Böcke Granoment(grau Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: Weiß mit Weißauflage Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 24/20/15/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 24/20 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment( grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | Lieferung Böcke Querungsbordstein Typ III Absenker auf Hochbordstein 12/15 15/20/25/100 cm Ausführung: Granoment( -grau Herstellung: Böcke Granoment(grau Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: Weiß mit Weißauflage Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Absenker 15/20/25/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 20/15 cm Tiefe: 25 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment( grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | Lieferung Böcke Querungsbordstein Typ III Rampenstein 24/20/15/50 cm Ausführung: Weiß mit Weißauflage Herstellung: Weiß mit Weißauflage Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: - Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Absenker 24/20/15/50 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 24/20 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Weiß mit Weißauflage Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |